ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

Internação Geral Adulto

DATA: Sapucaia do Sul, 28 de março de 2022.

REQUERENTE: Hospital Municipal Getúlio Vargas

ASSUNTO: REFORMA DO SETOR DE INTERNAÇÃO GERAL ADULTO

ENDEREÇO: Rua Pinheiro Machado, nº 331 - Sapucaia do Sul – RS

- OBJETO

O presente memorial descritivo trata do projeto de reforma dO setor de Internação Geral Adulto do Hospital Municipal Getúlio Vargas, localizado na Rua Pinheiro Machado, nº 331 - Sapucaia do Sul - RS.

- FINALIDADE

Este memorial tem por finalidade determinar os materiais e especificações que deverão ser utilizados, além dos serviços a serem executados na referida reforma da Clínica Médica.

- FUNDAMENTAÇÃO

O projeto da Internação Geral Adulto contempla a criação de novos banheiros dentro dos quartos, além da readequação de 2 quartos para vagas destinadas a Pessoa com Necessidades Especiais (PNE).

O intuito da reforma é melhorar o atendimento durante a permanência dos pacientes usuários do Hospital, bem como possibilitar o credenciamento de convênios com a iniciativa privada.

- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA INTERNAÇÃO GERAL ADULTO

ATRIBUIÇÃO 3: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE INTERNAÇÃO

ATIVIDADES:

3.1 - Internação de pacientes adultos:

3.1.1 - Proporcionar condições de internar pacientes adultos, em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados;

3.1.2 - Executar e registrar a assistência médica diária;

3.1.3 - Executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente;

3.1.4 - Prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes no leito;

3.1.5 - Prestar assistência psicológica e social;

3.1.6 - Remoção de pacientes para exames internos e externos;

3.1.7 - Transferências de pacientes internos e externos para alta complexidade ou hospitais de convênios;

3.1.8 - Zelar pela segurança do paciente garantindo a assistência adequada;

3.1.9 - Prestar assistência do Controle de Infecção.

- INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Para a elaboração deste projeto, aplicam-se as normas, especificações e métodos das Resoluções – RDC nº 50, RDC nº 306, NBR 7256, NBR 6492, NBR 9050, NBR 8160, NBR 5626, NBR 9077, NBR 13730, NBR 13164, NBR 11906, e demais correlatas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além das prescrições dos poderes públicos referentes a esta reforma.

A reforma será executada dentro dos limites existentes da edificação e não haverá acréscimo de área.

A área total construída da edificação existente é de 7.764,59 m².

A área total a reformar é de 546,19 m².

O número total geral de leitos do hospital é de 138. Os materiais a serem empregados nos diversos ambientes, constam no projeto arquitetônico em anexo e no item 7 abaixo.

Fluxos e Atividades da Unidade

A Internação Geral Adulto está localizada no pavimento térreo do Hospital. O projeto prevê 04 quartos de 01 leito, 06 quartos de 02 leitos, e 03 quartos de 03 leitos, totalizando 25 leitos. Sendo que, deste total, 02 quartos de 02 leitos foram adaptados para pessoas com necessidades especiais (PNE).

As áreas de apoio contemplam: Posto de Enfermagem/Prescrição Médica, Sala de Serviço, Sala para exames e curativos, Depósito de Material de Limpeza, Sala de Utilidades, Sanitário para funcionários; além das compartilhadas com outros setores do hospital: Rouparia (no setor será utilizado armário esclusivo para roupas) e área de Espera para acompanhantes e visitantes.

Materiais

Deverão ser usados somente materiais novos, de primeira qualidade, sem defeitos ou deformações. O emprego de qualquer material fica condicionado à sua apresentação à Fiscalização e sua respectiva aprovação.

- PROJETOS COMPLEMENTARES AO DE ARQUITETURA

Abastecimento de água potável proveniente da rede pública da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), complementado por reservatórios na edificação, sendo unidade elevada de capacidade 140.000L composta de 4 células individuais e independentes.

O Abastecimento de energia elétrica proveniente da rede pública da RGE, complementadas por dois geradores, marca STEMAC, com motores MWM de 180 e 375 kVA, respectivamente.

A destinação das águas servidas é realizada por fossa séptica e filtro (despejadas na rede pública municipal, bem como as águas pluviais). Apesar do aumento do número de banheiros, não haverá aumento no volume de esgoto gerado, uma vez que o número de leitos permanecerá igual.

O projeto das condições sanitárias, ambientais e de conforto higrotérmico será atendido mecanicamente através de ares-condicionados do tipo split em cada quarto.

Referente ao Conforto Luminoso, o mesmo está de acordo com as atividades exercidas em cada compartimento e respeitado plenamente as exigências legais, sendo em alguns ambientes provenientes de fonte natural enquanto que em outros de fonte artificial.

Os pontos de Gases Medicinais existentes deverão ser realocados, conforme o layout do projeto arquitetônico. Os postos de utilização devem ser providos de dispositivo (s) de vedação e proteção na saída, para quando os mesmos não estiverem em uso. Os postos de utilização junto ao leito do paciente devem estar localizados a uma altura aproximada de 1,5 m acima do piso, ou embutidos em caixa apropriada, a fim de evitar dano físico à válvula, bem como ao equipamento de controle e acessórios.

A instalação de Vácuo Clínico será através de equipamento portátil.

O sistema de ar condicionado (a dimensionar e detalhar na fase do projeto complementar) deverá atender as prescrições das Tabelas da NBR 7256/2005 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). Será do tipo split high-wall nos quartos normais e com filtragens especiais nos quartos de isolamento.

- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA / SERVIÇO

  - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Deverão ser abertas as canaletas para as instalações hidráulicas na alvenaria existente, conforme indicações em planta. As demolições serão efetuadas de modo a não danificar as superfícies que serão mantidas.

Onde houver azulejos nas paredes da circulação, os mesmos deverão ser retirados, as paredes deverão ser rebocadas e pintadas com selador, massa corrida e acabamento com tinta acrílica na cor branca.

Toda caliça, e demais materiais inservíveis deverão ser removidos externamente ao prédio, devendo ter destino de acordo com as legislações municipais e ambientais.

Nos locais onde haverá tubulações de água e esgoto enterradas os pisos atuais deverão ser removidos, bem como os seus contrapisos.

Deverá ser demolida partes da alvenaria existente com abertura de novos vãos, para a instalação de novas esquadrias (janelas e portas), conforme a indicação no projeto básico.

Os pisos deverão ser removidos conforme a indicação no projeto, onde há cerâmica será necessário preparar o contrapiso para a instalação do novo revestimento.

As louças e metais do banheiro coletivo atual, na ala feminina, deverão ser removidos de forma que mantenha a integridade das instalações dos pontos de água e esgoto, para que possam ser reaproveitados.

Deverão ser retiradas janelas e portas existentes, conforme estão indicados no projeto básico.

  - A CONSTRUIR

Todos os MATERIAIS de revestimentos de parede, piso e forros serão: LISOS, LAVÁVEIS e IMPERMEÁVEIS.

PAREDES

    - ALVENARIAS: As paredes de tijolos, onde necessário fechamento de vãos – conforme indicado em projeto, serão de tijolos de 6 furos rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia 1:3:7, na espessura de 15 cm, com revestimento.

    - PAREDES DRYWALL: As paredes dos banheiros serão executadas com estrutura metálica e 2 camadas de placas de gesso acartonado hidrófugo com espessura de 12 mm de cada lado da estrutura, com isolamento termo-acústico em mantas ensacadas de lã de rocha entre as placas, formando painéis de 125 mm de espessura;

    - REVESTIMENTOS INTERNOS: As paredes de alvenaria serão revestidas com chapisco, emboço/reboco em massa única, com acabamento em massa acrílica lixada; Nas paredes internas dos banheiros serão aplicados azulejos cerâmicos (30x30cm ou maior), de primeira qualidade, classificação A, monoqueima, PEI V, cor branca, acabamento acetinado, com aparelhagem de juntas retas, rejuntes de 3 mm na cor da cerâmica.

    - BATE MACAS: Os bate macas existentes serão retirados e serão instalados novos bate macas de PVC atóxico, leve e não propagador de chamas com altura mínima de 12 cm.

PISOS

    - Nos quartos e circulação: Piso vinílico Flexível Homogêneo compacto, monolítico, de trafego intenso, em mantas de 2 m de largura por 20 m ou maior de comprimento e 2 mm de espessura (no mínimo), com rodapés de 20 cm, boleados, executados com modulador de curva fornecido pelo fabricante da manta. A tonalidade deverá ser definida no momento da compra, a pigmentação será colorida e não direcional, podendo ser instalado em qualquer direção. O piso deverá possuir em sua composição solução técnica que garanta que não será necessário o polimento, garantida pelo fabricante.

- Classe de uso intenso EN 685- Classe 34 e 43

- Peso total EN 430 - 3,1 kg/m²

- Resistência a abrasão EN 660-2 Classe P

- Identação residual EN 433 < 0,10 mm

- Resistência ao Fogo ASTM E648, NBR 9442 Categoria 1 Classe B

- Indicado para áreas de alto trafego, resistência a produtos químicos. Com fungicida incorporado na massa.

    - Nos banheiros: Piso porcelanato dimensão mínima de 40x40 cm, cores a definir, com rejuntes epóxi, ambos com absorção máxima de água de 4%.

IMPERMEABILIZAÇÕES

As áreas dos Box dos banheiros serão impermeabilizadas com manta asfáltica uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm no piso e rodapé até a altura de 10cm. A manta receberá proteção mecânica argamassada no piso e no rodapé para o assentamento da cerâmica.

Nas paredes de gesso dos Box dos banheiros, será feita uma impermeabilização com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos e reforço com véu de poliéster em pontos emergentes.

LOUÇAS E METAIS

    - BACIA SANITÁRIA com caixa acoplada e sistema de acionamento tradicional. Modelo Ravena, marca DECA, cor branca, ou equivalente e similar.

    - LAVATÓRIO com coluna DECA, ou equivalente e similar.

    - TORNEIRA de mesa, bica baixa, para lavatório, automática de apertar, marca DOCOL, ou equivalente e similar, com acabamento cromado.

    - ACABAMENTO DE REGISTRO marca DOCOL, ou equivalente e similar, com acabamento cromado.

    - RALOS SECOS E SIFONADOS: Os ralos secos ou caixas sifonadas terão grelha do tipo escamoteável, metálica e cromada.

    - BACIA SANITÁRIA PNE com caixa acoplada e sistema de acionamento tradicional. Modelo Izy ou Vogue Plus, marca DECA, cor branca, ou equivalente e similar.

    - LAVATÓRIO PNE sem coluna, marca DECA, ou equivalente e similar.

    - BARRAS DE APOIO: em aço inox, com acabamento cromado, as dimensões e as instalações devem estar em conformidade com a NBR9050. (Devem possuir resistência mínima para 150 Kg; a sessão da barra pode variar de Ø 30 a 45 mm; o espaçamento da parede não deve ultrapassar 40 mm).

ACESSÓRIOS

    - SABONETEIRAS E TOALHEIROS: Junto aos lavatórios e pias serão instalados depósito de sabão líquido degermante e toalheiro de papel toalha.

FORROS

    - As lajes de concreto deverão receber pintura com tinta acrílica, cor branca.

    - Os forros que serão em gesso acartonado terão acabamento com massa corrida e tinta acrílica, cor branca.

ESQUADRIAS

    - PORTAS EXISTENTES: Deverão ser restauradas, recebendo tratamento adequado, como passar massa nas imperfeições, lixar e pintar com tinta esmalte semi-brilho, cor branca.

    - PORTAS NOVAS: As portas serão em madeira com acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, com marcos e moldura em madeira maciça; com fechadura interna roseta aço cromado com maçanetas metálicas do tipo alavanca.

    - JANELAS EXISTENTES: Deverão ser restauradas, lixadas e pintadas com tinta esmalte sintética, cor branca.

    - JANELAS NOVAS: As janelas novas, nas áreas onde haverá necessidade de troca, serão em Alumínio anodizado na cor branca, abertura basculante, com vidros fantasia; Dimensões conforme o detalhamento específico do projeto.

PINTURAS

Todas as pinturas deverão utilizar tintas resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes, não podendo ser aplicados com pincel.

    - As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho lavável, na cor branca, aplicada sobre massa corrida em tantas demãos quanto necessárias para dar cobertura.

    - As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta esmalte sintético semi-brilho, na cor branca.

    - Tetos: com massa corrida lixada e pintados com tinta acrílica, na cor branca.

    - Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e preparadas com fundo anticorrosivo, antes da pintura, com tinta esmalte sintética cor branca.

    - Esquadrias de alumínio acabamento anodizado na cor branca.

Todas as medidas devem ser previamente conferidas no local.

Sapucaia do Sul, 28 de março de 2022.

| ___________________________ Priscila Garcia de Souza Arq. e Urb. CAU A70055-0 Resp. Técn. FHGV | ___________________________ Pedro Müller Eng. Civil CREA-RS 169.093 Chefe do Setor de Engenharia da FHGV |
| --- | --- |

____________________________ Tércio Erany Tedesco Júnior Diretor Geral FHGV